Załącznik nr 1 do umowy nr ……………z dnia ………………………

## Specyfikacja techniczna sprzętu

Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

- Serwer - Typ 1								Liczba sztuk: 2

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK. | podać proponowane rozwiązanie |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | spełnia/ nie spełnia |
| 3. | Procesor | Intel Xeon E5503, 2.00Ghz lub równoważny tzn. Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych, dwurdzeniowy. Oferowany serwer z oferowanym procesorem równoważnym musi osiągnąć w teście SPECint®_rate2006 rezultat przynajmniej 79 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC. Uwaga!!! Nie dopuszcza się procesorów o liczbie rdzeni większej niż 2 ze względu na posiadane licencje IBM. Zamawiający posiada licencje firmy IBM liczonej w jednostkach Processor Value Unit w ilości 280 w związku z tym oferowane procesory muszą umożliwiać wykorzystanie wszystkich posiadanych Processor Value Unit-ów (jednocześnie ilość jednostek Processor Value Unit nie może zostać przekroczona) Tabelka http://www-01.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/pvu_licensing_for_customers.html | Podać producenta, nazwę procesora, spełnia/ nie spełnia |
| 4. | Liczba procesorów | 2 | podać proponowane rozwiązanie |
| 4. | Pamięć operacyjna | 24 GB DDR3 1333 MHz z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 24 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB. | podać proponowane rozwiązanie |
| 5. | Dysk twardy | 2 x 1 dysk 146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1 4 x 1 dysk 300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 10 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5 Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”. | podać proponowane rozwiązanie |
| 6. | Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego. | podać proponowane rozwiązanie |
| 7. | Sloty PCI | 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8 (możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości) | podać proponowane rozwiązanie |
| 8 | Napęd | DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. | spełnia/nie spełnia Nazwa oprogramowania (podać nazwę): ………………………………………….. |
|  |  | Streamer wewnętrzny LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler) lub Streamer zewnętrzny dostarczony wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w 19” szafie typu RACK, LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler), maksymalna wysokość 2U. | podać proponowane rozwiązanie Streamer wewnętrzny/zewnętrzny1 LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB spełnia/nie spełnia 1 niewłaściwe skreślić |
| 9. | Karta sieciowa | Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45. | podać proponowane rozwiązanie |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Porty | Zintegrowane z przodu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA. Zintegrowane z tyłu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM (RS-232) 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania). Wewnętrzne: wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany). | podać proponowane rozwiązanie |
| 12. | Zasilacz | 2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz. | podać proponowane rozwiązanie |
| 13. | Diagnostyka | Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze. | podać proponowane rozwiązanie |
| 14. | Bezpieczeństwo: | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany. | podać proponowane rozwiązanie |
| 15. | Chłodzenie | 5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug. | spełnia/nie spełnia |
| 16. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim. | podać proponowane rozwiązanie |
| 17. | Oprogramowanie | Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition, wersja English, 32 - bit lub równoważny, 10 CAL do Microsoft Windows 2008 R2 Standard Edition per user lub równoważne tzn. uprawniające do korzystania z oprogramowania zaproponowanego w punkcie 17 b) dwudziestu pięciu użytkowników, licencja na liczbę użytkowników. Symantec Endpoint Protection 11 - najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert lub równoważny tzn. umożliwiający współpracę z zewnętrzną bazą sygnatur wirusów, z możliwością podłączenia do konsoli Symantec Endpoint Protection posiadanej przez Zamawiającego) - licencja, dodatkowo maintenance kit (aktualizacja definicji baz wirusów) na min. 2 lata. Symantec Backup Exec 2010 – lub nowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert lub równoważny tzn. Oprogramowanie do wykonywania przyrostowych kopii zapasowych, kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym; automatyczne rozpoznawanie urządzeń (oferowanego streamera); automatyczne ładowanie parametrów konfiguracyjnych, wykonywanie kopii zapasowych otwartych plików (on line), obsługa kompresji sprzętowej i weryfikacji danych, obsługa logów backupów (odczyt, edycja, drukowanie); możliwość definiowania i edycji zadań (dotyczących wykonywania kopii zapasowych) oraz wyświetlanie ich statusu; możliwość definiowania schematów różnej rotacji zdefiniowanych zadań np. w zależności od dnia tygodnia; sporządzanie i odtwarzanie kopii zapasowych typu; pełnego, przyrostowego i różnicowego, obsługa backupu maszyn wirtualnych utworzonych pod Windows 2008 Server Hyper-V (musi mieć możliwość wykonywania pełnego backupu maszyny wirtualnej celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików zawartych w VHD, backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo - cały plik VHD backupowany raz), obsługa backupu Active Directory. Praca pod Windows 2008 Server. Wszystkie produkty a) - e) muszą być dostarczone wraz z serwerami na oryginalnych nośnikach CD/DVD | podać proponowane rozwiązanie a) – e) |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008-systemy będące w posiadaniu Zamawiającego. | spełnia/ nie spełnia |
| 19. | Wymagane normy | a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 17 b) na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy lub np. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem MS Windows 2008 Server lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”), b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. | spełnia/ nie spełnia |
| 20. | Dodatkowe wymagania | Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych. Gwarancja 36 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera. Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim. 20 szt. kasetek do dostarczonego streamera LTO-3 wraz z 2-ma kasetami czyszczącymi do każdego serwera. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi). Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne. | spełnia/ nie spełnia |

- Serwer - Typ 2								Liczba sztuk: 2

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK. | podać proponowane rozwiązanie |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | spełnia/ nie spełnia |
| 3. | Procesor | Intel Xeon X5560 2.80 GHz lub równoważny tzn. Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych, czterordzeniowy. Oferowany serwer z oferowanym procesorem równoważnym musi osiągnąć w teście SPECint®_rate2006 rezultat przynajmniej 244 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC. Zamawiający posiada licencje firmy IBM liczonej w jednostkach Processor Value Unit w ilości 560 w związku z tym oferowane procesory muszą umożliwiać wykorzystanie wszystkich posiadanych Processor Value Unit-ów (jednocześnie ilość jednostek Processor Value Unit nie może zostać przekroczona) Tabelka http://www-01.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/pvu_licensing_for_customers.html | Podać producenta, nazwę procesora, spełnia/ nie spełnia |
| 4. | Liczba procesorów | 2 | podać proponowane rozwiązanie |
| 4. | Pamięć operacyjna | 24 GB DDR3 1333 MHz z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 24 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB. | podać proponowane rozwiązanie |
| 5. | Dysk twardy | 2 x 1 dysk 146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1 4 x 1 dysk 300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 10 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5 Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”. | podać proponowane rozwiązanie |
| 6. | Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego. | podać proponowane rozwiązanie |
| 7. | Sloty PCI | 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8 (możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości) | podać proponowane rozwiązanie |
| 8 | Napęd | DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. | spełnia/nie spełnia Nazwa oprogramowania (podać nazwę): ………………………………………….. |
|  |  | Streamer wewnętrzny LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler) lub Streamer zewnętrzny dostarczony wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w 19” szafie typu RACK, LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler), maksymalna wysokość 2U. | podać proponowane rozwiązanie Streamer wewnętrzny/zewnętrzny1 LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB spełnia/nie spełnia 1 niewłaściwe skreślić |
| 9. | Karta sieciowa | Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45. | podać proponowane rozwiązanie |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. | spełnia/ nie spełnia |
| 11 | Porty | Zintegrowane z przodu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA. Zintegrowane z tyłu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM (RS-232) 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania). Wewnętrzne: wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany). | podać proponowane rozwiązanie |
| 12. | Zasilacz | 2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz. | podać proponowane rozwiązanie |
| 13. | Diagnostyka | Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze. | podać proponowane rozwiązanie |
| 14. | Bezpieczeństwo: | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany. | podać proponowane rozwiązanie |
| 15. | Chłodzenie | 5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug. | spełnia/ nie spełnia |
| 16. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim. | podać proponowane rozwiązanie |
| 17. | Oprogramowanie | Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition, wersja English, 32 - bit lub równoważny, 10 CAL do Microsoft Windows 2008 R2 Standard Edition per user lub równoważne tzn. uprawniające do korzystania z oprogramowania zaproponowanego w punkcie 17 b) dwudziestu pięciu użytkowników, licencja na liczbę użytkowników. Symantec Endpoint Protection 11 - najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert lub równoważny tzn. umożliwiający współpracę z zewnętrzną bazą sygnatur wirusów, z możliwością podłączenia do konsoli Symantec Endpoint Protection posiadanej przez Zamawiającego) - licencja, dodatkowo maintenance kit (aktualizacja definicji baz wirusów) na min. 2 lata. Symantec Backup Exec 2010 – lub nowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert lub równoważny tzn. Oprogramowanie do wykonywania przyrostowych kopii zapasowych, kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym; automatyczne rozpoznawanie urządzeń (oferowanego streamera); automatyczne ładowanie parametrów konfiguracyjnych, wykonywanie kopii zapasowych otwartych plików (on line), obsługa kompresji sprzętowej i weryfikacji danych, obsługa logów backupów (odczyt, edycja, drukowanie); możliwość definiowania i edycji zadań (dotyczących wykonywania kopii zapasowych) oraz wyświetlanie ich statusu; możliwość definiowania schematów różnej rotacji zdefiniowanych zadań np. w zależności od dnia tygodnia; sporządzanie i odtwarzanie kopii zapasowych typu; pełnego, przyrostowego i różnicowego, obsługa backupu maszyn wirtualnych utworzonych pod Windows 2008 Server Hyper-V (musi mieć możliwość wykonywania pełnego backupu maszyny wirtualnej celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików zawartych w VHD, backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo - cały plik VHD backupowany raz), obsługa backupu Active Directory. Praca pod Windows 2008 Server. Wszystkie produkty a) - e) muszą być dostarczone wraz z serwerami na oryginalnych nośnikach CD/DVD | podać proponowane rozwiązanie a) – e) |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008-systemy będące w posiadaniu Zamawiającego. | spełnia/ nie spełnia |
| 19. | Wymagane normy | a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 17 b) na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy lub np. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem MS Windows 2008 Server lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”), b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. | spełnia/ nie spełnia |
| 20. | Dodatkowe wymagania | Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych. Gwarancja 36 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera. Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim. 20 szt. kasetek do dostarczonego streamera LTO-3 wraz z 2-ma kasetami czyszczącymi do każdego serwera. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi). Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne. | spełnia/ nie spełnia |

- Serwer - Typ 3								Liczba sztuk: 2

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK. | podać proponowane rozwiązanie |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | spełnia/ nie spełnia |
| 3. | Procesor | Intel Xeon X5560 2.80 GHz lub równoważny tzn. Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych, czterordzeniowy. Oferowany serwer z oferowanym procesorem równoważnym musi osiągnąć w teście SPECint®_rate2006 rezultat przynajmniej 244 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC. | Podać producenta, nazwę procesora, spełnia/ nie spełnia |
| 4. | Liczba procesorów | 2 | podać proponowane rozwiązanie |
| 4. | Pamięć operacyjna | 24 GB DDR3 1333 MHz z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 24 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB. | podać proponowane rozwiązanie |
| 5. | Dysk twardy | 2 x 1 dysk 146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1 4 x 1 dysk 300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 10 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5 Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”. | podać proponowane rozwiązanie |
| 6. | Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego. | podać proponowane rozwiązanie |
| 7. | Sloty PCI | 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8 (możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości) | podać proponowane rozwiązanie |
| 8 | Napęd | DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. | spełnia/nie spełnia Nazwa oprogramowania (podać nazwę): ………………………………………….. |
|  |  | Streamer wewnętrzny LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler) lub Streamer zewnętrzny dostarczony wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w 19” szafie typu RACK, LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler), maksymalna wysokość 2U. | podać proponowane rozwiązanie Streamer wewnętrzny/zewnętrzny1 LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB spełnia/nie spełnia 1 niewłaściwe skreślić |
| 9. | Karta sieciowa | Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45. | podać proponowane rozwiązanie |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. | spełnia/ nie spełnia |
| 11 | Porty | Zintegrowane z przodu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA. Zintegrowane z tyłu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM (RS-232) 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania). Wewnętrzne: wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany). | podać proponowane rozwiązanie |
| 12. | Zasilacz | 2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz. | podać proponowane rozwiązanie |
| 13. | Diagnostyka | Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze. | podać proponowane rozwiązanie |
| 14. | Bezpieczeństwo: | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany. | podać proponowane rozwiązanie |
| 15. | Chłodzenie | 5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug. | spełnia/ nie spełnia |
| 16. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim. | podać proponowane rozwiązanie |
| 17. | Oprogramowanie | Red Hat Enterprise Linux 5, licencja na dwa procesory, wsparcie techniczne producenta przez 3 lata lub równoważny tzn. poprawnie współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami oprogramowania Red Hat Enterprise Linux 5, Basic (up to 2 sockets) 3 year (MCT0988F3) oraz Systemem Informatycznym Krajowego Rejestru Karnego w szczególności z podsystemem NJR (Network of Judicial Register) tzw. Aplikacją Pilotażową. Dołączony oryginalny nośnik z oprogramowaniem. | podać proponowane rozwiązanie |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 -systemy będące w posiadaniu Zamawiającego. | spełnia/ nie spełnia |
| 19. | Wymagane normy | a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 17 na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem Red Hat Enterprise Linux 5 lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”), b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. | spełnia/ nie spełnia |
| 20. | Dodatkowe wymagania | Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych. Gwarancja 36 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim. 5 szt. kasetek do dostarczonego streamera LTO-3 wraz z 2-ma kasetami czyszczącymi. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi). Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne. | spełnia/ nie spełnia |

- Serwer - Typ 4								Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK. | podać proponowane rozwiązanie |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | spełnia/ nie spełnia |
| 3. | Procesor | Intel Xeon X5660, 2.80 GHz lub równoważny tzn. Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych, sześciordzeniowy. Oferowany serwer z oferowanym procesorem równoważnym musi osiągnąć w teście SPECint®_rate2006 rezultat przynajmniej 340 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC. | Podać producenta, nazwę procesora, spełnia/ nie spełnia |
| 4. | Liczba procesorów | 2 | podać proponowane rozwiązanie |
| 4. | Pamięć operacyjna | 48 GB DDR3 Registered 1333 MHz z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (6 slotów wolnych po zamontowaniu 48 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB. | podać proponowane rozwiązanie |
| 5. | Dysk twardy | 2 x 1 dysk 146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1 4 x 1 dysk 300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 10 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5 Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”. | podać proponowane rozwiązanie |
| 6. | Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 512 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego. | podać proponowane rozwiązanie |
| 7. | Sloty PCI | 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4 2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8 (możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości) | podać proponowane rozwiązanie |
| 8 | Napęd | DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. | spełnia/nie spełnia Nazwa oprogramowania (podać nazwę): ………………………………………….. |
|  |  | Streamer wewnętrzny LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler) lub Streamer zewnętrzny dostarczony wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w 19” szafie typu RACK, LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler), maksymalna wysokość 2U. | podać proponowane rozwiązanie Streamer wewnętrzny/zewnętrzny1 LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB spełnia/nie spełnia 1 niewłaściwe skreślić |
| 9. | Karta sieciowa | Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45. Dwuportowa karta HBA Fiber Channel FC4 — 4 Gb/s. | podać proponowane rozwiązanie |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. | spełnia/ nie spełnia |
| 11 | Porty | Zintegrowane z przodu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA. Zintegrowane z tyłu obudowy: 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM (RS-232) 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania). Wewnętrzne: wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany). | podać proponowane rozwiązanie |
| 12. | Zasilacz | 2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz. | podać proponowane rozwiązanie |
| 13. | Diagnostyka | Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze. | podać proponowane rozwiązanie |
| 14. | Bezpieczeństwo: | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany. | podać proponowane rozwiązanie |
| 15. | Chłodzenie | 5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug. | spełnia/ nie spełnia |
| 16. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim. | podać proponowane rozwiązanie |
| 17. | Oprogramowanie | Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; Microsoft Windows Server Enterprise Edition 2008 R2, wersja English, 64 - bit lub równoważny, 25 CAL do Microsoft Windows 2008 Server Enterprise per user lub równoważne tzn. uprawniające do korzystania z oprogramowania zaproponowanego w punkcie 17 b) dwudziestu pięciu użytkowników, licencja na liczbę użytkowników. Symantec Endpoint Protection 11 - najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert lub równoważny tzn. umożliwiający współpracę z zewnętrzną bazą sygnatur wirusów, z możliwością podłączenia do konsoli Symantec Endpoint Protection posiadanej przez Zamawiającego) - licencja, dodatkowo maintenance kit (aktualizacja definicji baz wirusów) na min. 2 lata. Symantec Backup Exec 2010 – lub nowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert lub równoważny tzn. Oprogramowanie do wykonywania przyrostowych kopii zapasowych, kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym; automatyczne rozpoznawanie urządzeń (oferowanego streamera); automatyczne ładowanie parametrów konfiguracyjnych, wykonywanie kopii zapasowych otwartych plików (on line), obsługa kompresji sprzętowej i weryfikacji danych, obsługa logów backupów (odczyt, edycja, drukowanie); możliwość definiowania i edycji zadań (dotyczących wykonywania kopii zapasowych) oraz wyświetlanie ich statusu; możliwość definiowania schematów różnej rotacji zdefiniowanych zadań np. w zależności od dnia tygodnia; sporządzanie i odtwarzanie kopii zapasowych typu; pełnego, przyrostowego i różnicowego, obsługa backupu maszyn wirtualnych utworzonych pod Windows 2008 Server Hyper-V (musi mieć możliwość wykonywania pełnego backupu maszyny wirtualnej celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików zawartych w VHD, backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo - cały plik VHD backupowany raz), obsługa backupu Active Directory. Praca pod Windows 2008 Server. Wszystkie produkty a) - e) muszą być dostarczone wraz z serwerami na oryginalnych nośnikach CD/DVD | podać proponowane rozwiązanie a) – e) |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008-systemy będące w posiadaniu Zamawiającego. | spełnia/ nie spełnia |
| 19. | Wymagane normy | a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 17 b) na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy lub np. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem MS Windows 2008 Server lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”), b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. | spełnia/ nie spełnia |
| 20. | Dodatkowe wymagania | Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych. Gwarancja 36 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim. 5 szt. kasetek do dostarczonego streamera LTO-3 wraz z 2-ma kasetami czyszczącymi. Dostarczony serwer musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi). Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne. | spełnia/ nie spełnia |

# Zakres prac po stronie Wykonawcy:

# Konfiguracja systemu dyskowego RAID zgodnie ze specyfikacją.

# Instalacja oprogramowania z pkt. 17 od a) do e) wraz z aktualnymi w czasie dostawy poprawkami i Service Pack’ami. Instalacja oprogramowania diagnostycznego, narzędziowego oraz pozostałego oprogramowania dołączonego do serwerów.

# Instalacja serwera wraz z osprzętem w serwerowni  Zamawiającego (opcja).

# Zaprezentowanie funkcjonowania oprogramowania  zarządzającego z  pkt 16.

# UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

# (*) Należy podać oferowany model i nazwę producenta oferowanego sprzętu.

............................, dnia, .............................        			...................................................................................

Miejscowość		      Data					  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).